## Slide 1
Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)
Энерго-экологический факультет
Кафедра “Теплотехника и автотракторные двигатели”
Направление подготовки “Энергетическое машиностроение”
Профиль подготовки “Двигатели внутреннего сгорания”
ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ
к квалификационной работе бакалавра
на тему: «Разработка алгоритма управления ТНВД аккумуляторной топливной системы дизеля с помощью модельно-базированного программирования»
МОСКВА 2022
Разработал студент ___________ Королёв П.А.
подпись
Главный консультант ___________ Душкин П.В.
подпись
Консультант по конструкторской части ___________ Сафронов П. В.
подпись
Консультант по экономической части ___________ Дороднова Г. М.
подпись
Консультант по производственной
и экологической безопасности ___________ Григорьева Т.Ю.
подпись

## Slide 2
Цель: совершенствование рабочего процесса топливной системы типа Common Rail повышением точности управления давлением в гидравлическом аккумуляторе.
Задачи:
спроектировать 4-х цилиндровый рядный дизельный двигатель с номинальной мощностью, Ne=40 кВт, номинальной частотой вращения n=1700 мин-1, степенью сжатия ε=16, коэффициентом избытка воздуха, α=1.4, числом клапанов на цилиндр = 4;
разработать алгоритм управления ТНВД на основе ПИД-регулятора в системе модельно базированного программирования ASCET;
разработать математическую модель аккумулятора топливной системы для отладки разработанного алгоритма;
провести отладку и первичную калибровку разработанного ПИД-регулятора;
разработка проекта алгоритма управления ТС, основанного на её физической модели.
1

## Slide 3
2
Система управления
Исследовательский стенд
Среда разработки алгоритмов
управления
Комплекс для исследования топливных систем
ASCET (Bosch/ETAS)

## Slide 4
Simulink модель
Диспетчер модели
Модель ТС
Управление ТНВД
3

## Slide 5
ПИД-регулятор(ASCET)
4

## Slide 6
5
Процесс калибровки и первичной отладки ПИД- регулятора
П=0,5 И=0,1 Д=-0,01 долгий выход на режим
П=0,05 И=0,05 Д=-0,01 время выхода на
1250 бар (уставка) = 1,79с, перерегулирование = 1545 бар
П=0,02 И=0,05 Д=-0,01 время выхода на
1250 бар (уставка) = 2,1с, перерегулирование = 1730 бар
П=0,01 И=0,05 Д=-0,001 –Регулятор не вышел на режим

## Slide 7
6
Проект комбинированного регулятора
ПИД-регулятор
(реализовано)
Объект управления:
ТС аккумуляторного типа
-
Регулятор по модели.
На основе уравнения объемного баланса
Входные данные:
,

## Slide 8
7
Оценка целесообразности использования модельно базированного
программирования для разработки алгоритмов управления системами ДВС
Язык программирования СИ
Модельно базированное программирование
1/8 программного кода

## Slide 9
8
Chart: 
традиционный метод | 800000
пропуск | 0
новый метод | 500000
Chart: 
 | 100
пропуск | 0
 | 40
Chart: 
 | 100
пропуск | 0
 | 62.5
Традиционный
Новый
Себестоимость решения задачи
традиционным и новым методами, руб./год.
Время на разработку нового алгоритма
управления меньше на 60%
Традиционный
Новый
Себестоимость товара ниже на 37.5%
Новый
Традиционный
Затраты на разработку | Срок окупаемости | Годовой экономический эффект
2 081 473 руб. | 16 месяцев | 1 800 000 руб.
Использование МБП позволяет сократить срок разработки
алгоритма управления, а также его легче воспринимать
другому специалисту при внесение корректировок или доработок.

## Slide 10
9
Экологическая часть
Режим: n=1700 мин-1; Мк = 250 Нм; φо.вп = 10° ПКВ до ВМТ
Классический вид диференциальной характеристики впрыска диз. топлива
«Некорректная» характеристика впрыска диз. топлива
Ступенчатая характеристика впрыска диз. топлива (базовая в «Diesel-RK»)

## Slide 11
10
Chart: 100 150 200
1-ый вариант характеристики. | 1934
2-ый вариант характеристики. | 2042
3-ый вариант характеристики | 1895
 | 0
 | 2138
 | 2229
 | 2101
 | 0
 | 2252
 | 2317
 | 2216
Chart: PM, г/кВТ*Ч
1-ый вариант характеристики | 0.29
2-ый вариант характеристики | 0.31
3-ый вариант характеристики | 0.315
пропуск | 0
 | 0.28
 | 0.287
 | 0.29
пропуск | 0
 | 0.27
 | 0.279
 | 0.28
При использовании первой характеристики
количество выбросов твердых
частиц снизилось на 3-6%
на всех режимах работы по сравнению
с некорректной характеристикой впрыска
При использовании ступенчатой характеристики количество выбросов оксида азота на снизилось 5% по сравнению с
некорректной характеристикой впрыска.

## Slide 12: Выводы
спроектирован, 4-х цилиндровый рядный дизельный двигатель с номинальной мощностью, Ne=40 кВт, номинальной частотой вращения, n=1700 мин-1, степенью сжатия, ε=16, коэффициентом избытка воздуха, α=1,4, с числом клапанов на цилиндр = 4.
разработан алгоритм управления ПИД-регулятора с помощью системы модельно базированного программирования ASCET;
разработана математическую модель аккумулятора топливной системы для отладки разработанного алгоритма;
была проведена отладка и первичная калибровка разработанного ПИД регулятора;
разработан проект алгоритма управления ТС, основанный на её физической модели;
Поставленные задачи выполнены: